## Slide 2
طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو( تبریز )
استاد محترم :

## Slide 3
تقدیر و تشکر
با سپاس و قدردانی از تمام زحمات استاد یعقوب زاده که مرمت را ملموس تر به ما معرفی کردند و دیدگاه جدیدی از آن را در ما به وجود آوردند و با تمامی کاستی ها و نواقص دانشجویان و دانشگاه در طول ترم صبورانه ما را در تهیه و تنظیم این پروژه راهنمایی نمودند؛ باشد که این پروژه در خور سپاس و قدردانی هر چند اندک از زحمات استاد بزرگ و محترممان جناب آقای مهندس یعقوب زاده باشد.

## Slide 4: فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول ................... تاریخچه شهر تبریز
موقعیت جغرافیائی تبریز ............................................................................................................... 6
مطالعات اقلیمی
آب و هوا و اقلیم ......................................................................................................................... 18
حرارت ................................................................................................................................... 20
بارش .................................................................................................................................... 22
وزش باد ................................................................................................................................. 24
فشار هوا ................................................................................................................................ 26
تابش نور خورشید ....................................................................................................................... 27
مطالعات زمین شناسی ( تکتونیک )
زمین لرزه ............................................................................................................................... 28
جداول ................................................................................................................................... 30
چهار زلزله مهم تبريز ................................................................................................................. 32
نتيجه گيري ............................................................................................................................. 36
فصل دوم ................... شناخت و معرفی بنا
استقرار و رابطه الگوهای فضایی مسکن .......................................................................................... 38
مسکن .................................................................................................................................. 40
معرفی بئا .............................................................................................................................. 44

## Slide 5
مجموعه عملکردهای الگوهای موجود در خانه صلح جو ........................................................................ 47
دسترسی شرق بنا .................................................................................................................. 49
دسترسی شمالی بنا.................................................................................................................. 50
موقعیت شهر تبریز و بنا .......................................................................................................... 51
پلان و تصاویر بنا ................................................................................................................. 55
دسترسی و ورودی فضاهای داخلی .............................................................................................. 67
فصل سوم ..................... مبانی نظری
مبانی نظری ....................................................................................................................... 71
فهرست منابع و ماخذ ............................................................................................................. 104

## Slide 6
فصل اول
تاریخچه شهر تبریز

## Slide 7
نقشه شهر تبریز در سال 940 ه.ق برابربا 900 ه.ش؛ این طرح توسط یک سیاح ترک به صورت مینیاتور نقاشی شده و امروز در موزه توپ قاپو سرای استانبول نگهداری می شود.
6

## Slide 8: موقعیت جغرافیائی تبریز شهر تبريز مركز استان آذربايجان شرقي در قسمت شمال غربي كشور ايران واقع است و يكي از قديميترين و مهمترين شهرهاي ايران مي باشد .” اين شهر در موقعيت (38 درجه و 8 دقيقه عرض شمالي و 46درجه و 15 دقيقه طول شرقي) بر گوشه شمالي شرقي دشتي به وسعت 300 كيلومتر مربع , به ارتفاع تقريبي 1350 متر از سطح دريا قرار گرفته است . اين دشت محصور در ميان كوهها و تپه ها با شيب ملايمي تا درياچه اروميه در مغرب ادامه مي يابد . بلندترين كوه نزديك به تبريز سهند است كه در 50 كيلومتري جنوب آن قرار گرفته است.بين سهند و تبريز تپه هائي به ارتفاع 600- 500 متر پراكنده شده كه يانيق (داغكوه سوخته ), خوانده مي شوند.“ ( 1- رئيس نيا :1370 , ص 973 ) تبريز از شمال به شهرستان مرند و اهر, از جنوب به شهرستان مراغه و هشترود, از مشرق به شهرستان سراب و ميانه و از مغرب به درياچه اروميه محدود است . مشرق اين شهر با بعضي از سلسله هاي كوه سرخاب بسته و قسمتي به نام جبال رفيعه و عقبه مشهور است . مغرب تبريز گشاده است و منظر آن درياي (( خجست )) كه اكنون (( شها )) نويسند و به نام روستاي كوچك كه بدان عقبه است , شاهي گويند . ( 2- نادر ميرزا : 1373, ص 43 )
7

## Slide 9
موقعیت کلی استان
8

## Slide 10
مينورسكي در رابطه با موقعيت جغرافيائي شهر مي نويسد: (( تبريز در گوشه شرقي جلگه رسوبي همواري واقع شده است كه مساحتش تقريبا ( 55 × 30) كيلومتر مربع مي باشد. اين جلگه شيب ملايمي بسوي ساحل شمال شرقي درياچه اروميه دارد و بوسيله چند رودخانه آبياري مي شود كه مهمترين آنها آجي چاي است كه از سمت جنوب غربي كوه ( سبلان) سر چشمه مي گيرد , و پس از عبور از محاذات قراجه داغ يعني حد شمالي تبريز , وارد جلگه شده از شمال غربي شهر مي گذرد, مهران رود ( ميدان چاي كنوني ) كه در وسط شهر جاري است از سمت چپ به تلخ رود ملحق مي شود. ارتفاع اطراف مختلف تبريز را طبق جغرافيائي روسي مي توان 1350 تا 1500 متر دانست در ناحيه شمال شرقي شهر , كوه عينعلي - زينعلي ( زيارتگاه عون بن علي و زيد بن علي), به چشم مي خورد كه ارتفاعش 1800 متر و به مثابه رشته است كه سلسله جبال قراجه داغ را كه در شمال و شمال شرقي واقع شده به دامنه هاي كوه سهند كه مرتفع ترين قللش در حدود 3547 متر مي باشد , متصل مي كند . (3- منيورسكي : 1337 , ص 2و 3 )
9

## Slide 11
10

## Slide 12: از ديگر كوهای شمال تبريز كوه بهلول و باباغي مي باشد كه بين كوه بهلول و سرخاب واقع شده و همچنين مي توان به پكه چين كه آجي چاي (تلخ رود) بين آن و كوه سرخاب جريان دارد, اشاره نمود. در مشرق شهر تبريز كوه كم ارتفاع ساري داغ (زرد كوه) قرار گرفته است. ” در نقاط بسيار نزديك شهر دو معدن شايان توجهي وجود دارد كه يكي نمك و ديگري طلا است . مدت مديدي است كه استخراج زر موقوف شده است , چون معلوم شده است كه عايدات حاصله به زور مخارجش را تكافو مي‌كند و مردم متقاعد شده اند كه هيچگونه نفعي در آن متصور نيست.“ (1- شاردن : 1335, ص 411 ) علامه دهخدا در رابطه با معادن تبريز مي نويسد: 1-معادن زغال سنگ در حومه جنوب خاوري شهر 2- معادن زرنيخ در حومه خاور تبريز 3- معادن نمك در دهات كنار درياچه كه از آب دريا استخراج مي كنند . 4- معدن خاك رس در قريه ليقوان از دهستان سهند آباد كه براي تهيه ظروف سفالي بكار مي رود, بعلاوه داراي منابع زير زميني ديگري هم مي باشد كه هنوز اقدام به استخراج آنها نشده است, مانند طلا- مس, زغال سنگ, نفت ”. ( 2- فرهنگ دهخدا : 1335, ص 316)

## Slide 13
تبریز سال 1335
12

## Slide 14
تبریز سال 1346

## Slide 15
و اما يكي از نكات مهم و جالب توجه در مطالعه جغرافيايي شهر تبريز رودخانه هاي مهم جاري در آن مي‌باشد.دكتر مشكور در اين رابطه چنين مي نويسد . (( بزرگترين رود تبريز آجي چاي يا تلخه رود است كه از اجتماع چند رود تشكيل مي‌گردد بطول 160كيلومتر از كوههاي سبلان سرچشمه مي‌گيرد. و مسير آنها از شمال به جنوب است. اين رود از دره هاي بين كوه سرخاب و پكه چين از شمال تبريز و بخش اسكو مي گذرد و به درياچه رضائيه مي ريزد. “ (3- مشكور : 1352, ص 4 ) شاردن در مورد آجي چاي مي نويسد:((نهري ديگر هم در جانب شمال شهردر مجاورت آن (مهران رود) جريان دارد. پهناي آب اين رود(آجي چاي) در فصل بهار تا پاييز از رودخانه سن پاريس هنگام زمستان كمتر نيست, نام آن آجي يعني شور و نمكين مي باشد)).
(4- شاردن : 1335, ص 59 )

## Slide 16
تبریز سال 1362
15

## Slide 17
تبریز سال 1380
16

## Slide 18: شايد به همين دليل باشد بعضي از مولفين به دنبال وجه تسميه شهر, از نام زبيده خاتون و آن داستان ريختن تب وي استفاده كرده و نام تبريز را از روي آن اقتباس نمايند . آدام الئاريوس adam olearius) ) كه همراه با يك هيئت آلماني به دربار شاه صفي اعزام شده بود مي نويسد : ((هواي تبريز به باور ايرانيان از همه جا سالم تر و موجب بهبودي بيماران است. زيرا اهالي آن هيچگاه از بيماري تب رنج نمي برند )) (1- اولئاريوس : سفرنامه آدام اولئاريوس , 1363, ص 249) نادر ميرزا در تاريخ و جغرافي دارالسلطنه تبريز, مي نويسد: ((هواي اين شهر به لطافت در تمامي ايران مشهور و به برودت مايل و در كمال سلامتي و نيكي است, و در اين مصر مبارك از بعضي امراض كه ما را از كثافت هوا خبر مي دهد نشاني نيست ” ( 2-نادر ميرزا : 1373, ص 43)
17

## Slide 19: آب و هوا و اقليم از نظر تقسيمات اقليمي, اقليم ايران به چهار گروه تقسيم مي شود : الف) اقليم معتدل و مرطوب ( سواحل درياي خزر) اقليم سرد ( كوهستانهاي غربي ), اقليم گرم و خشك( فلات مركزي ) و اقليم گرم ( سواحل جنوبي ايران ) تقسيم شده است , كه منطقه تبريز در گروه اقليم سرد قرار مي گيرد. خصوصيات عمومي اين اقليم ( اقليم سرد ) به قرار زير است: كوهستانهاي غربي كه دامنه هاي غربي رشته كوههاي مركزي ايران راشامل مي شوندبا توجه به اينكه در اين منطقه متوسط حداقل دماي هوا در سردترين ماه كمتر از 3 – درجه سانتي گراد است, جزو مناطق سردسير محسوب مي شوند. سلسله كوههاي غربي چون سدي مانع نفوذ هواي مرطوب مديترانه به داخل فلات ايران شده و رطوبت هوا را در دامنه هاي خود نگه مي دارند از ويژگيهاي اين اقليم , گرماي شديد دره ها در تابستان و اعتدال آنها در فصل زمستان است . مقدار و شدت تابش آفتاب در تابستان اين منطقه زياد و در زمستان بسيار كم است. زمستانهاي طولاني , سرد و سخت بوده و چندين ماه از سال زمين پوشيده از يخ است. در سراسر اين منطقه از آذربايجان تا فارس زمستانها به شدت سرد بوده و سرما از اوايل آذر ماه شروع شده و كم و بيش تا اواخر فروردين ماه ادامه مي يابد.مقدار بارندگي درتابستان كم و در زمستان زياد و اكثرا بصورت برف است . برفهاي پياپي اكثر قلل را پوشانده و در ارتفاعات بيش از 3000 متر همواره برف دائمي وجود دارد. بطور كلي در اين منطقه , بهاري كوتاه, زمستان و تابستان را از هم جدا مي سازد. شهرها ي تبريز , اروميه , سنندج و همدان در اين اقليم قرار دارند.
مطالعات اقليمی
18

## Slide 20
19

## Slide 21: جلگه تبريز قلمرويي مرتفع و كوهستاني با آب و هواي سرد و خشك است كه از زمستانهاي طولاني و سرد و تابستانهاي كوتاه و معتدل برخوردار است. موقعيت توپوگرافي بستر طبيعي شهر تبريز و استقرار آن در دره وسيعي كه از تمامي جهات به جز غرب و شمال غربي به شيبهاي تند و كوههاي پيرامون محدود شده است, موجب گرديده تا اين شهر علاوه بر تبعيت از خصوصيات اقليمي ناشي از موقعيت طبيعي جلگه تبريز, تا حدودي تابع كيفيت خاص موقعيت بستر شهر نيز باشد. معدل ده ساله ( 85 –1976 ) درجه حرارت هواي شهر تبريز نشان مي دهد كه مدت سرما در تبريز بسيار طولاني است و حدود پنج ماه ( آبان تا اسفند ) از سال را در بر مي گيرد. سرما از ماه نوامبر ( آبان) شروع مي شود, در ماههاي دسامبر, ژانويه و فوريه (آذر, دي, بهمن ) به ويژه ماه ژانويه (دي) شدت مي يابد و تا اواخر ماه مارس ( اسفند ) ادامه پيدا مي كند. معدل ده ساله تعداد روزهاي يخبندان در ماههاي فوق به ترتيب برابر 9, 24, 29, 23, 13 روز و معدل ده ساله متوسط حرار ت ميزان رطوبت نسبي در ساعت 30 : 6 صبح در مدت ده سال فوق از حداقل 8 /44 درصد در ماه اوت (مرداد) تا حداكثر 3/79 درصد در ماه دسامبر (آذر ) و معدل شش ساله ميزان رطوبت نسبي در ساعت 30 :12 ظهر از حداقل 5/20 درصد سپتامبر ( شهريور ) تا حداكثر 7/64 درصد در ماه ژانويه (دي) در نوسان بوده است.تغييرات شش ساله متوسط ميزان رطوبت در ماههاي مختلف سال كه ناشي از نوسانات شدت تغيير در طول سال است, نشانگر آن است كه ميزان رطوبت نسبي شهر تبريز با سر شدن هوا و كاهش شدت تبخير از ماه اكتبر ( مهر ) افزايش مي يابد و متوسط روزانه آن در ما ه ژوئيه ( خرداد) كاهش پيدا مي كند. و متوسط روزانه آن در ماه اوت ( مرداد) به حداكثر 1/34 درصد مي رسد. ميزان حداكثر و حداقل رطوبت نسبي در ساعت 30 :6 صبح در طي شش سال فوق به ترتيب برابر 86 درصد ( ژانويه 1981 ) و 21 درصد ( اوت 1976 ) ميزان حداكثر و حداقل رطوبت نسبي در ساعت 30: 12 در طي شش سال به ترتيب برابر 71 درصد (ژانويه 1981 و 15 ) درصد (دسامبر 1979 ) بوده است.
حرارت
20

## Slide 22
21

## Slide 23: موقعيت طبيعي دره تبريز و كوههاي مرتفعي كه اين دره را در ميان گرفته اند و جبهه هواي سرد كه همه ساله از شمال غربي آذربايجان در جلگه تبريز جريان مي يابد تاثيرات مشخص در ميزان بارندگي اين جلگه به جاي مي گذارد . اين جبهه هواي سرد كه باران زاترين جبهه هوايي است كه وارد اين منطقه مي شود, در فصل زمستان از مركز فشار زياد اروپا به طرف جنوب شرقي به حركت در مي آيد. حين عبور از روي مناطق مديترانه و درياي سياه كه داراي فشار كم هستند, مقدار زياد رطوبت با خود به اين منطقه مي آورد و كوههاي مرتفع آذربايجان كه بر همه عوارض كوهستاني ايران مقدم هستند, اين رطوبت را جذب مي نمايد و بصورت باران در مناطق پست بصورت برف در قسمتهاي مرتفع جاري مي سازد. بارندگي در تبريز كه معمولا از ماه مهر در حد متعادلي شروع مي شود از ماه اسفند شدت مي گيرد و درماههاي فرودين و ارديبهشت به حداكثر ميزان خود مي رسد. در مجموع ماههاي اسفند تا ارديبهشت دوره پرباران جلگه تبريز است. پس از اين دوره ميزان بارندگي ده ساله شهر تبريز به حسب ماههاي مختلف سال نشان مي دهد كه ماههاي فروردين و ارديبهشت به ترتيب ميانگين ميزان بارندگي 7/50 و 7/53 ميلميتر, پر باران ترين ماههاي سال و ماههاي تير و مرداد به ترتيب با ميانگين ميزان بارندگي 31/1 و 78/1 ميليمتر كم بارانترين ماههاي ده ساله اخير شهر تبريز بوده اند.
بارش
22

## Slide 24
23

## Slide 25: بررسي جريان وزش باد به لحاظ جهات جغرافيايي, سرعت و تعداد و درصد دفعات وزش در شهر تبريز در طي ده سال نامبرده شده نشان مي دهد كه بادهاي محلي با شدت و ضعف از تمامي جهات به اين شهر مي وزند. و از ميان آنها بادهاي سمت شرق و پس از آن از سمت شمال شرقي است و اين دو جهت جهات اصلي جريان هواي شهر را تشكيل مي دهند ؛ بادهاي سمت جنوب غربي و غرب در مرحله بعدي قرار دارند. اين بادها از مداومت كمتري بر خوردار بوده و به لحاظ مقدار وزش در حد متوسطي هستند و بادهاي سمت شمال, جنوب, جنوب شرقي و شمال غربي داراي مقدار وزش بسيار پاييني بوده و از اهميت چنداني برخوردار نيستند. نتايجي كه از بررسي جريان هوا در ده سال اخير حاصل آمده است , نشان مي دهد كه جهات شرق, شمال شرقي, جنوب غربي و غرب بترتيب مهمترين جهات وزش باد شهر تبريز را تشكيل مي دهند و از بيشترين مقدار وزش ساليانه برخوردار هستند. از ميان اين چهار سمت مهم وزش باد كه در جهت متقابل با يكديگر جريان دارند, بادهايي كه از سمت شرق و شمال شرقي مي وزند از مقدار وزش ساليانه بسيار بالايي (به ترتيب معادل 182 گره درصد و 168 گره درصد) برخوردار بوده و به لحاظ مقدار وزش باد در مقايسه با بادهايي كه از سمت جنوب غربي و غرب مي‌وزند, فاصله زيادي دارند (مقدار وزش ساليانه بادهايي كه از اين دو سمت مي وزند به ترتيب معادل 120 گره درصد و 90 درصد است) بادهاي شرقي و شمال شرقي جريان هواي مداوي است كه با مقدار وزش قابل ملاحظه اي در تمام طول سال, بر جلگه تبريز مي‌وزد. غلبه كامل پيدا مي كند. ضمن آنكه باد شرقي در فصل پاييز و باد شمال شرقي در فصل زمستان نيز بر بادهايي كه از جهات ديگر مي‌وزند غلبه دارند. اين دو جريان هوا فقط در فصل بهار با مقدار وزش نسبتا بالا و فاصله بسيار كم با مقدار وزش جريان بادي كه از جنوب غربي مي وزد, مغلوب باد جنوب غرب مي‌شوند. در مجموع نتايج اين بررسي گوياي آنست كه جريان هوايي كه از نواحي سيبري و اسكانديناوي بر مي خيزد و از سمت شرقي و شمال شرقي بر جلگه تبريز مي‌وزد,
وزش باد
24

## Slide 26
25

## Slide 27: فشار هوا فشار هوا در تبريز در سالهاي مختلف و ماههاي مختلف سال تقريبا يكنواخت بوده و با نوسانات قابل ملاحظه اي روبرو نبوده است . متوسط فشار هوا در طي شش سال 1976 تا 1981 نشان مي دهد كه حداكثر متوسط فشار هوا برابر 5/864 ميلي بار در سال 1977 و حداقل متوسط فشار هوا برابر 5/792 ميلي بار در سال 1979 بوده است.
26

## Slide 28: عامل تعيين كننده تابش نور خورشيد عرض جغرافيايي است . تبريز با قرار داشتن در عرض جغرافيايي 37 درجه وضعيت كلي زواياي تابش اين عرض را دارد. زاويه سمت (آزيموت) نيز براي طلوع آفتاب از حدود 12درجه در ماه دي (حدود30 : 8 صبح ) تا 70 درجه در تير ماه (ساعت 6 صبح ) متغير است. اين ارقام براي غروب آفتاب به ترتيب برابر 236 درجه (حدود 30: 4 بعد از ظهر ) و 290 درجه ( حدود 6 بعد از ظهر ) مي باشد. ميزان انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح عمودي در مواقع مختلف سال و در حوادث گوناگون براي دماي موثر 22 درجه سلسيوس به عنوان مرز نياز به سايه نشان ميد هد كه بيشترين مقدار انرژي تابيده شده در مواقع سرد و كمترين در مواقع گرم در جهت جنوب شرقي است . علاوه بر اين ميزان ساعات آفتابي براي بررسي آثار و عوامل اقليمي بر ساخت و سازها اهميت دارد . حداكثر ساعات آفتابي مربوط به تير , 357 ساعت و حداقل آن در دي ماه 117 ساعت مي باشد.
تابش نور آفتاب
27

## Slide 29: مطالعات زمین شناسی ( تکتونیک ) زمين لرزه بشر از دير باز با پديده هاي مخرب طبيعي روبرو بوده است . يكي از اين پديده ها زمين لرزه است كه همواره علاوه بر زيانهاي اقتصادي بسيار, جان هزاران نفر را نيز در سراسر دنيا مورد تهديد قرار مي دهد . از بين پديده هاي مخرب طبيعي, ازآنجاييكه علل و منشاء وقوع زمين لرزه ها در كيلومترهاي اعماق زمين قرار گرفته, پيش بيني دقيق زمان ومكان و بزرگي زمين لرزه ها تا كنون ميسر نگرديده است . هر چند در بيشتر كشورهاي پيشرفته و زلزله خيز دنيا مطالعه در اين خصوص ادامه دارد.تغيير وتحول كوههاي جوان اين منطقه كه موجب پيدايش چين خوردگيها ي جديد وشكستگيهاي لايه هاي زمين است,علت اصلي زلزله خيز بودن فلات ايران است . مطالعات تاريخي زلزله نگاري , نشانگر آنست كه تبريز جز و مناطق زلزله خيز ايران بشمار مي رود . اين منطقه از 634 سال قبل از ميلاد مسيح فعاليت لرزشي داشته است ,كه البته ثبت دقيق نشده است .و طبق شواهد و قرائن اين عدد بدست آمده و رسمي ترين سال ثبت شده در متون قديمي در رابطه با زلزله تبريز سال 244 ه_ ق مي‌باشد كه البته در قسمت مطالعات تاريخي در رابطه با تاريخ وقوع زمين لرزه هاي تبريز بيشتر مي‌توان به بحث پرداخت. زمين لرزه هاي ثبت شده تبريز : يحيي ذكا پژوهشگر بزرگ ايران در كتاب زمين لرزه هاي تبريز شرح كاملي از تاريخ وقوع زلزله ها و حوادث مقارن باآن داده است . اكنون تاريخ زلزله هاي ثبت شده را با هم مرور مي كنيم : سالهاي 244 , 434, 671, 1050 , 1056, 1060, 1075 , 1169, 1188, 1194, 1201, 1220, 1227, 1234, 1250, 1259, 1262 , 1267, 1268, 1270, 1271,1279 ,1273 1278تا 1297, 1298, 1300, 1311. 1313 (1- ذكاء، يحيي، زمين لرزه هاي تبريز, 1359, ص149)
28

## Slide 30: نكته مهم در تاريخهاي ثبت شده بالا در اين است كه اولا بجز چهار زلزله از موارد بالا ما بقي تلفات چنداني در بر نداشته است. يعني زلزله هاي 244 , 434 , 671 و 1194 ه_ ق وحشتناكتر از بقيه بوده بخصوص زلزله سال 1194 كه به گفته مورخين حتي از ارتفاع ديوارها يك وجب باقي نمانده بود. اينك پس از رويت جداول كامل مربوط به وقوع زلزله هاي واقع شده در تبريز, چهار زلزله مهم تبريز را با هم بررسي مي كنيم. 1- ذكاء، يحيي، زمين لرزه هاي تبريز, 1359 ؛ ص 149 2- ميرزا حسن زنوزي، رياض الجنه، نسخه خطي، كتابخانه ملي تبريز
رديف | سال هجري | فصل | ساعت | روز هفته | روز و ماه هجري | روز و ماه فرنگي | سال ميلادي
1 | 244 | - | - | - | - | _ | 858
2 | 234 | خزان | ميان شام و خفتن | آدينه | 14 صفر | 7اكتبر | 1042
3 | 234 | نيمه خزان | پس از نماز وخفتن | چهارشنبه شب | 17 ربيع الاول | 8 نوامبر | 1042
4 | 671 | نيمه زمستان | دود انگه از شب رفته | - | 17 ربيع الاول | فوريه | 1272
5 | 1050 | نيمه زمستان | عصر | آدينه | - | فوريه | 1641
6 | 1056 | - | - | - | 4 ذيقعده | - | 1646
7 | 1060 | - | - | - | 4 ذيقعده | - | 1650
8 | 1075 | - | - | - | 4 ذيقعده | - | 1664
9 | 1133 | بهار | 1 ساعت و نيم از روز گذشته | يكشنبه | 28 جمادي الثاني | 26 آوريل | 1721
10 | 1134 | - | - | - | 28 جمادي الثاني | - | 1721
11 | 1140 | - | - | - | 28 جمادي الثاني | - | 1724
12 | 1169 | - | - | - | 28 جمادي الثاني | - | 1755
13 | 1188 | - | - | - | 28 جمادي الثاني | - | 1744
14 | 1193 | زمستان | 2 ساعت از شب رفته | آدينه شب | 30 ذي الحجه | 6 ژانويه | 1780
15 | 1194 | نيمه زمستان | 1 ساعت از زوال گذشته | شنبه | 6 صفر | 11 فوريه | 1780
16 | 1194 | نيمه زمستان | سه ساعت از شب رفته | شنبه شب | 14 صفر | 18 فوريه | 1780
17 | 1201 | خزان | شب هنگام | شنبه شب | 14 صفر | - | 1786
18 | 1220 | بهار | - | شنبه شب | صفر | نيمه مه | 1806
19 | 1227 | آغاز تابستان | ساعت 14 | شنبه شب | جمادي الاول | 23 ژوئن | 1812
20 | 1234 | زمستان | - | شنبه شب | 3 ريبع الاول | 29 ژانويه | 1819
جدول تكانها و زلزله هاي تبريز
29

## Slide 31
21 | 1250 | پايان تابستان | - | شنبه شب | ربيع الثاني | 13 سپتامبر | 1834
22 | 1256 | - | - | شنبه شب | ربيع الثاني | - | 1840
23 | 1259 | بهار | - | شنبه شب | ربيع الثاني | 26 آوريل | 1843
24 | 1265 | - | - | شنبه شب | ربيع الثاني | - | 1849
25 | 1267 | نيمه زمستان | - | شنبه شب | ربيع الثاني | 14 فوريه | 1851
26 | 1267 | نيمه زمستان | - | شنبه شب | ربيع الثاني | 16فوريه | 1851
27 | 1267 | نيمه زمستان | - | شنبه شب | ربيع الثاني | 23 فووريه | 1851
28 | 1268 | پايان زمستان | - | شنبه شب | 10 جمادي الاول | 14 فوريه | 1851
29 | 1267 | بهار | شب هنگام | شنبه شب | 7 جمادي الثاني | 10 آوريل | 1851
30 | 1268 | نيمه خزان | 2 ساعت از شب رفته | سه شنبه شب | 4 محرم | 30 اكتبر | 1851
31 | 1270 | آغاز خزان | 48-11 | سه شنبه شب | 29 ذي الحجه | 22 سپتامبر | 1854
32 | 1270 | آغاز خزان | 16-1 | سه شنبه شب | 30 ذي الحجه | 23 سپتامبر | 1854
33 | 1270 | آغاز خزان | 48-17 | سه شنبه شب | 3 محرم | 26 سپتامبر | 1854
34 | 1270 | آغاز خزان | 40-24 | سه شنبه شب | 5 محرم | 28 سپتامبر | 1854
35 | 1272 | پايان زمستان | - | سه شنبه شب | سلخ رجب | 9 مارس | 1856
36 | 1272 | آغاز تابستان | - | سه شنبه شب | 27 شوال | 3 ژوئيه | 1856
37 | 1273 | پايان تابستان | 49-19 | سه شنبه شب | 21 محرم | 22 سپتامبر | 1856
38 | 1273 | آغاز خزان | - | سه شنبه شب | 14 صفر | 14 اكتبر | 1856
39 | 1273 | آغاز خزان | 7 ساعت از شب گذشته | سه شنبه شب | 30 صفر | 30 اكتبر | 1856
40 | 1276 | - | - | سه شنبه شب | - | - | 1859
41 | 1278 | پايان بهار | - | سه شنبه شب | 3 ذي الحجه | 4 ژوئن | 1812
42 | 1286 | زمستان | - | سه شنبه شب | 23 شوال | 26 ژانويه | 1870
43 | 1288 | - | - | سه شنبه شب | 23 شوال | - | 1872
44 | 1291 | آغاز تابستان | - | سه شنبه شب | 13 جمادي الثاني | 28 ژوئيه | 1874
45 | 1291 | پايان زمستان | - | سه شنبه شب | 18 ربيع الاول | 12 مارس | 1879
46 | 1296 | بهار | آغاز بامداد | سه شنبه شب | 9 ربيع الثاني | 2 آوريل | 1879
47 | 1296 | نيمه تابستان | - | سه شنبه شب | 2 شوال | 27 اوت | 1880
48 | 1298 | پايان تابستان | - | سه شنبه شب | 18 شوال | 12 سپتامبر | 1880
49 | 1298 | نيمه بهار | - | سه شنبه شب | 25 جمادي الثاني | 3 مه | 1883
50 | 1300 | آغاز خزان | شب هنگام | سه شنبه شب | پايان ذي القعده | آغاز اكتبر | 1883
رديف | سال هجري | فصل | ساعت | روز هفته | روز و ماه هجري | روز و ماه فرنگي | سال ميلادي
30

## Slide 32
51 | 1300 | نيمه بهار | 30-11 | سه شنبه شب | 30 ذي العقده | 9 مه | 1894
52 | 1311 | آغاز زمستان | شب هنگام | آدينه | 17 رجب | 4 ژانويه | 1896
53 | 1313 | آغاز زمستان | 3 صبح | يكشنبه | 19 رجب | 6 ژانويه | 1896
54 | 1313 | پايان بهار | - | يكشنبه | 11 شعبان | 2 ژوئن | 1917
55 | 1335 | نيمه بهار | 11 | سه شنبه | 16 اردببهشت | 6 آوريل | 1930
56 | 1309 | نيمه بهار | پس از نيمه شب | سه شنبه شب | 17 ارديبهشت | 7 آوريل | 1930
57 | 1309 | نيمه تابستان | 35-20 | دوشنبه | 12 مرداد | - | 1937
58 | 1315 | نيمه تابستان | بامداد | سه شنبه | 13 مرداد | - | 1937
59 | 1315 | نيمه تابستان | 15 | چهارشنبه | 14 مرداد | - | 1937
60 | 1315 | نيمه تابستان | - | چهارشنبه شب | 14 مرداد | - | 1937
61 | 1344 | پايان خزان | 30-13 | سه شنبه | 9 آذر | 3 نوامبر | 1965
62 | 1344 | آغاز زمستان | بامداد | آدينه | 17 دي | 7 ژانويه | 1966
63 | 1350 | نيمه خزان | 30-2 بامداد | سه شنبه | 25 آبان | 16 نوامبر | 1671
64 | 1351 | پايان زمستان | 35-9-19 | سه شنبه | 16 دي | 6 ژانويه | 1973
65 | 1351 | پايان زمستان | 9-23-23 | سه شنبه | 16 دي | 6 ژانويه | 1973
66 | 1351 | پايان زمستان | 21-26-24 | سه شنبه | 16 دي | 6 ژانويه | 1973
67 | 1352 | نيمه تابستان | 2 بامداد | شنبه | 6 مرداد | 28 ژوئيه | 1973
68 | 1353 | نيمه خزان | 25-7 | پنجشنبه | 30 آبان | 16 اكتبر | 1974
69 | 1354 | آغاز خزان | 42-37-21 | دوشنبه | 14 مهر | 4 فوريه | 1975
70 | 1354 | نيمه زمستان | 20-11-20 | سه شنبه |  |  | 1976
- جداول برگرفته شده از : يحيي ذكا , زمين لرزه هاي تبريز, 1359 ،ص 149
رديف | سال هجري | فصل | ساعت | روز هفته | روز و ماه هجري | روز و ماه فرنگي | سال ميلادي
31

## Slide 33: چهار زلزله مهم تبريز زمين لرزه سال 244 ه_ ق( 858 م) نخستين زمين لرزه شديد تبريز كه در تاريخها و نوشته هاي ديگر, يادي از آن رفته است, زمين لرزه سال 244 ه . ق مي‌باشد. در اين روزگار تبريز شهركي بيش نبود و در شمارش شهرهاي آذربايجان در آخرين پايه پس از شهرهاي : اردبيل, بردعه, ورثان, سراو, برزند و مرند قرار مي‌گرفت)) . (1 -يحيي ذكا : زمين لرزه هاي تبريز, 1359, ص 5) كهنترين آگاهي كه از اين زمين لرزه دردرست داريم,نوشته حمداله مستوفي قزويني در كتاب نزهت القلوب ( تاليف740 ه_ ق) است كه مي نويسد: (( در سنه اربع و اربعين و ماءتين بعهد متوكل خليفه عباسي به زلزله خراب شد , خليفه آنرا بحال عمارت آورد)) .( 2- نزهت القلوب , چاپ دبير سياقي ؛ ص 85) استاد فرزانه يحيي ذكا معتقد بود با توجه به نوشته مولف كتاب حدود العالم ( تاليف 372 ه _ .ق) كه مي گويد : (( تبريز شهر خرد و با نعمت و آبادان و از گرد وي با رويي و آن علا بن احمد كرده است)) . ( 3- نزهت القلوب, چاپ دبير سياقي ؛ ص 85) زمين لرزه سال 434 ه_ ق ( 1034 ميلادي ) دومين زلزله سخت ويرانگر تبريز كه در متون قديمي به آن اشاره شده است , زمين لرزه 434 هجري قمري يا بعبارتي 1042 ميلادي مي باشد. از نخستين زلزله كه در سال 244 ه_ ق روي داده بوده تا وقوع اين زلزله در حدود يكصد و نود سال گذشته بود و در اين فاصله از زمان , شهر تبريز اندك اندك رو به گسترش و آباداني و انبوهي نهاده بود و يكي از زيبا ترين شهرهاي آذربايجان بشمار مي رفت. ابن مسكويه در كتاب (( تجارب الامم و تعاقب الهمم))در حوادث سال 330ه.ق درباره آن مي‌نويسد : (( تبريز شهريست بزرگ و باروي استوار دارد و پيرامون آن بيشه ها و درختان فراوانست , شهري استوار است ومردمانش دليران و توانگرانند )) . ( 4-تجارب الامم, ابن مسكويه رازي, 1369 , انتشارات سروش)
32

## Slide 34: زمين لرزه سال 671 ه_ ق ( 1272 م) سومين زمين لرزه تبريز كه تا اندازه اي سخت بوده و در تاريخها يادي از آن كرده اند, زمين لرزه سال 671 هجري است كه در زمان پادشاهي اباقاخان فرزند هلاكو خان مغول روي داده است . كهن ترين متني كه در آن به اين زلزله اشاره شده است در جامع التواريخ رشيدي ( تاليف 704 ه_. ق) نوشته خواجه رشيدالدين فضل الله همداني وزير غازان خان و سلطان محمد خدا بنده است كه مي‌نويسد : (( در شهور سنه احدي و سبعين و ستمايه در صميم زمستان به محروسه تبريز زلزله عظيم حادث شد و تا چهار ماه گاه گاه زمين حركت مي كرد.)) . (1- جامع التواريخ :چاپ بهمن كريمي ؛ ص287) همچنين در كتاب مجمل فصيحي تاليف محمد خوافي ( 849-777 ه_ . ق ) نيز اينچنين آورده شده است : (( زلزله درين سال 671در تبريز واقع شد و بسياري ازخانه هاخراب شدو سر منارها بيفتاد.)) . ( 2- خوافي: محمد, مجمل فصيحي , ص 342) حافظ حسين كربلائي در روضات الجنان و جنات الجنان ( تاليف 975 ه_.ق) اندكي بيشتر و دقيق تر شرح واقعه را نوشته است: (( ... زمان آبقاخان چنگيزي در سنه احدي و سبعين و ستمايه دو دانگه از شب گذشته بود كه زلزله پيدا شد , مردم در خواب بودند , مناري چند را سر بيفتاد و پاره يي خانه خراب شد , مردم همه از شهر بدر رفتند و در باغها و بيرونها مقام كردند , در يك شبانه روز , هجده نوبه زلزله اتفاق افتاد . الله سبحانه و تعالي بواسطه وجود اوليا نگاه داشت كه خرابي زياد نشد)) . ( 3- كربلائي : حافظ حسين ؛ ص18)
33

## Slide 35: زمين لرزه سال 1194 ه_ ق ( 1780 ميلادي ) اين زلزله نيز يكي از سهمناك ترين زلزله هاي شهر تبريز مي باشد كه با توجه به متون قديمي شايدبزرگترين زلزله باشدكه در متون به آن اشاره نشده است . اين زمين لرزه چون درست در ميان آخرين شب ( سلخ ذي حجه ) سال 1193 و نخستين روز ( غره محرم) سال 1194رخ داده از اينرو در نوشته ها دو تاريخ پيدا كرده است.يعني گروهي آنرا سال گذشته و برخي كسان به سال آينده نسبت داده اند . با توصيف هائي كه از پيامدها و قدرت اين زلزله به ميان آمده است مي توان پي بردكه از همه زمين لرزه هايي كه تا كنون در تبريز رخ داده است , سخت تر و هراس انگيزتر بوده است . از نوشته هاي مورخين مي توان اين چنين برداشت نمود كه بجز تكانهاي سخت نخستين, تكانها و لرزشهاي ديگري نيز در روزهاي بعد روي داده است .مولف رياض الجنه مي نويسد:(( تا ده,دوازده سال زمين همچنان در تبريز در لرزه بود واز تكان نخست تا ششم صفر, هر شبانه روز ,نزديك به سي؛ چهل بار زمين بلزره در مي آمد, ليك ويران كننده نبود)) .(1- رياض الجنه :تاليف ميرزا محمد حسن فاني زنوزي ؛ص 4) آرنولد ويلسون از گزارش جان بيسموت jahn beausmont ) (مامور مقيم بوشهر به فرماندار بمبئي مورخ ژوئيه 1780 درباره اين زمين لرزه مي نويسد : (( چند ماه زلزله موحشي همه ساختمانهاي شهر تبريز و دهات مجاور ايران را ويران كرد. مي گويند بعضي از اين دهات در زمين فرو رفته اند . چون اين بلاي عظيم در موقع شب رخ داده , بطوريكه تخمين مي زنند بين پنجاه تا شصت هزار نفر تلف شدند)) آنچه كه در اينجا لازم به ذكر است اينست كه بر شمردن چهار زلزله از ميان زلزله هاي بي شماري كه در تبريز اتفاق افتاده است به اين معني نيست كه , زلزله هاي ديگر قدرت چنداني نداشته و يا ويراني بوجود نياورده اند , بلكه بعلت اينكه از اين چهار زلزله حرف و حديث بيشتري در متون قديمي به ميان آمده است از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد . (2- يحيي ذكا : 1359 , ص 62)
34

## Slide 36
نقشه پراكندگي زمين لرزه هاي ثبت شده در شبكه لرزه نگاري تبريز مهر 74 الي دي 83
تعداد كل | بزرگتر از 4 درجه | 5/3 تا 4 درجه | 3 تا 5/3 درجه | 2 تا 3 درجه | كمتر از 2 درجه
6465 | 228 | 604 | 1372 | 3704 | 557
35

## Slide 37: نتيجه گيري گزارشات تاريخي همانطور كه در قبل درج شد نشان مي دهند كه شمال غرب ايران بخصوص شهر پر جمعيت تبريز و اطراف ‌آن در قسمت مركزي منطقه بارها با زمين لرزه هاي مخرب به كلي تخريب شده است . از طرفي بر اساس شواهد تاريخي وگزارشات زلزله هاي دستگاه , تبريز و اطراف ‌آن در دويست و بيست و پنج سال گذشته زمين لرزه هاي مخربي را تجربه نكرده است اين پديده نبود لرزه تاكنون ادامه داشته و حتي بر اساس خرد لرزه هاي ثبت شده توسط شبكه لرزه نگاري تبريز نيز فعاليت كمتري در خود تبريز و اطراف آن نسبت به ساير مناطق مشاهده مي شود. نقشه پراكندگي خرد لرزههاي ثبت شده تطابق خوبي با پراكندگي زمين لرزه هاي ثبت شده توسط مراكز جهاني داشته و نواحي فعال و لرزه خيز در هر دو نقشه قابل تشخيص هستند . ضمن اينكه تعداد بسيار زياد خرد لرزه هاي ثبت شده در شبكه تبريز توانائي و اهميت شبكه هاي محلي را بخوبي نشان مي دهد. تعداد كم خرد لرزه هاي ثبت شده با بزرگي كمتر از 2درجه نشان مي دهد كه عليرغم توانائي اين شبكه ها درثبت خرد لرزه ها اين شبكه قادر به ثبت همه خرد لرزه هاي شمال غرب نمي باشد و راه اندازي شبكه هاي محلي ديگر نیز در اين منطقه جهت بررسي دقيق تر ضروري به نظر مي رسد. نكته بعدي ديگر اينست كه طبق شواهد تاريخي هرچندصد سال يكبار ,زلزله وحشتناكي در تبريزروي داده كه كل شهر ويران شده است ،بنابراين نظارت كامل بر ساخت و سازهاي صورت پذيرفته , از لحاظ داشتن استحكام كافي ومقاومت در مقابل زلزله از ملزومات مسئله و توجه هر چه بيشتر مسئولان ذيربط را در اين قضيه مي طلبد.
36

## Slide 38
فصل دوم
شناخت و معرفی بنا

## Slide 39
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
استقرار و رابطه الگو های فضایی مسکن
تغییرات الگوی مسکن در تبریز بر خلاف بسیاری از شهر های ایران دارای حرکت و روندی مشخص و قابل بررسی می باشد. دلیل این امر مصادف شدن ورود افکار و اندیشه های معماری اروپایی با اهمیت یافتن شهر و ساخت و ساز های زیاد در این دوره می باشد. بنابراین فرآیند تغییرات افکار و به تبع آن الگو های رایج معماری را در شهر تبربز می توان به خوبی پیگیری نمود.
با چنین مقدمه ای شاید بتوان معماری مسکن را در شهر تبریز به سه دوره تقسیم کرد:
1- دوره معماری ایرانی
2- معماری التقاطی
3- معماری معاصر
دوره معماری ایرانی: در واقع ادامه سنت های معماری مسکن ایرانی می باشد که تا دوره میانی حکومت قاجاریه به طور قطعی ادامه داشته. در ابنیه این دوره الگو های ایرانی به روشن ترین شکلی با یک دیگر ترکیب شده و مورد استفاده قرار می گرفته. در شهر تبریز ابنیه ای که از این دوره به یادگار مانده دارای وجوه متشابه بسیاری با معماری فلات مرکزی ایران می باشد.
معماری التقاطی: این دوره از اواسط قاجاریه یا به طور مشخص تر از دوره ناصری شروع می شود. هر چند اولین تغییرات بسیار کوچک و نامحسوس می باشد و الگو های معماری قانونمندی های خود را در بنا عمل می کند اما تا اواخر دوره قاجاریه جریان تغییرات به صورت یک جریان قدرتمند معماری شهر های مهم ایرانی خصوصا تبریز را مورد هجوم قرار می دهد . هجوم عناصر جدید به معماری ایرانی در دو شلخه مختلف آغاز شد.
الف) عناصر و عوامل تزئینی که شامل پنجره ها- آفتابلمانها- آنتابلمانها- انواع سنتوری- تزئینات فلزی- سرستون ها و غیره می شد.
ب) الگوهای فضائی- ساخته شدن ابنیه چند طبقه که در معماری اروپایی از ارزش ویژه ای برخوردار بود؛ در معماری شهر تبریز نیز از ارزش خاصی برخوردار شد و در ترکیب با سایر الگو های معماری ایرانی الگوی معینی از مسکن را در شهر به وجود آورد همچنین برونگرایی به عنوان گرایشی که در پی یک تغییر فکری فرهنگی- اقتصادی به وجود می آید در این دوره خود نمایی می کند و در واقع تزئینات مورد بحث در کنار این برونگرایی امکان رشد پیدا می کند . در
38

## Slide 40
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
نهایت این تغییرات به کم ارزش شدن رابطه الگو های فضایی معماری ایرانی نیز منجر شود و ما از اواسط این دوره به الگو های فضایی معماری ایرانی نیز منجر شود و ما از اواسط این دوره به الگو های فضایی معماری ایرانی برخورد می کنیم که دیگر در جای همیشگی خود قرار نداردو درنهایت به مواردی برخورد می کنیم که تنها اشاره آن به معماری ایرانی ؛ شیوه های ساخت و انتظام در نمای ساختمان می باشد و اثری از الگوها و فضاهای معماری ایرانی در آنها به چشم نمی خورد . در هر حال ارزش این دوره در برخوردی است که معماری ایرانی با ورود عناصر وارداتی دارد و در اکثر این ابنیه معماران موفق شده اند به این عناصر و الگوها رنگ و بوئی ایرانی داده و وحدت و هماهنگی ابنیه را با سایر فضاهای شهری برقرار کنند.
معماری معاصر: با تغییرات عمده ای که در شهرنشینی و مقررات شهرسازی شهرهای ایرانی داده شده و با کنار رفتن قانونی معماران سنتی تفکر جدید از اروپا به ایران منتقل شد تحت عنوان مدرنیسم با مشخصه فردگرائی و شخصی گری در خلق فضا های معماری و این چنین معماری بکلی توانایی امکان ایجاد ارتباط با معماری گذشته و فضا های شهری تاریخی را از دست می دهد نتیجه برخورد تفکر مدرنیسم با شرایط اجتماعی ایران آن چیزی است که امروز فضاهای زیستی و مسکن امروز ایران را شکل داده است .
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
39

## Slide 41
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
مسکن به عنوان پایه ای ترین مرتبه و زیر بنایی ترین مرتبه در سلسله مراتب الگو های فضایی شهری و نیز به عنوان عنصری که خود از زیر سیستم یا زیر الگو های معینی تشکیل شده مطرح می باشد. بنابراین در این مطالعه برای شناخت مسکن در درجه اول به مطالعه واحد های الگویی یک بنا از جنبه های مختلف می پردازیم.
وجه تسمیه این الگوها مجموعه عملکردهایی است که این الگوها می توانند به خود اختصاص دهند. نوع ارتباط الگوها و انواع رایج ترکیب این الگوها در قالب الگوی فرادستی به نام خانه و پس از آن تحت عنوان الگوهای رایج مسکن در تبریز پس از بررسی این موارد با توجه به تجزیه تحلیل های اقلیمی به تناسب پر و خالی ارتفاعات و جهت استقرار جبهه اصلی بنا و شیوه های ساخت می پردازیم. لازم به توضیح است که مسئله نما-تناسبات و تقسیمات در قالب همان الگو ها بررسی می شود و مبحث دیگری را نیز باز کرده ولی به آن نمی پردازیم با عنوان الگو های ترکیبی که محتاج مطالعات مجزا و مفصلی می باشد.
مشخص کردن الگوهای فضایی که در مرتبه ما قبل خانه قرار دارند و وجه تسمیه آنها :
1-ورودی شامل سردر و هشتی
2-دالان یا کوچه
3-تختگاه
4-اتاق سه دری
5-اتاق دو دری
6- اتاق یک در و دو پنجره
7-اتاق ارسی
8- اتاق پنج دری
9-اتاق طنبی
10- اتاق شکم دریده
11- بالا خانه
مسکن
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
40

## Slide 42
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
12-گوشواره یا کله ای
13-تالار باد گیر
14-حوض خانه
15- سرداب
16-ایوان
17-بهار خواب
18- پلکان
19-غلام گردش
20-مطبخ
21-مستراح
22-حیاط
23-نارنجستان
همان طور که از نام این فضاها بر می آید بیش از آنکه نام آنها تحت تاثیر عملکرد آنها باشد تحت تاثیر هویت این فضاها می باشد،مثلا سه دری که تقسیم سه تایی جبهه اصلی آن نام آن را تعیین کرده است برخلاف فضاهای معماری امروزه که به نام خواب یا پذیرایی مشخص می شوند که در واقع عملکرد آنها نامشان را تعیین کرده است. بنابراین در قدم نخست به وجه تسمیه و تشریح فیزیکی فضاهایی که در خانه صلح جو به چشم می خورد؛ می پردازیم:
1- سردر : ایوان یا بالا خانه ای که در بالای در خانه باشد. این فضا نخستین عنصر فضایی خانه است که در ابنیه درون گرای معماری ایرانی شاید تنها عامل تزئینی خارج از خانه باشد. این عنصر به عنوان عامل مشترک بین معبر به عنوان یک فضای عمومی و مسکن به عنوان فضای خصوصی قابل تعریف می باشد.
2- هشتی : این فضا نام خود را از شکل هشت وجهی خود گرفته؛ هر چند همیشه هم هشت وجهی نمی باشد بلکه چهار-پنج و شش وجهی آن هم به چشم می خورد. در مواردی که هشت وجه دارد معمولا سقف آن را با کاربندی می پوشاندند در هر حال هشتی و سر در با هم مجموعه ورودی را تشکیل می دهند.
3-اتاق : این فضا اصلی ترین فضای خانه و به لحاظ مساحت نیز بیشترین نساحت سر پوشیده خانه را تشکیل میدهد.
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
41

## Slide 43
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
این فضا خود در واقع مجموعه الگوهای فضایی معینی است که به آن می پردازیم:
4- سه دری : این فضا که نام خود را از تقسیم سه تایی خود می گیرد در حالت معمولی دارای سه در؛ در وجهی که رو به حیاط است می باشد.
5- دو دری : اتاقی است مانند سه دری با تفسیم دو تایی در مواردی به هم چسبیده به صورت چهار دری دیده می شود ولی باید توجه داشت که معماران سعی می کردند بر وجود دو تا دو دری تاکید کنند.
6- یک در دو پنجره : در واقع همان سه دری می باشد که دو در کناری به پنجره تبدیل شده باشد و از تقسیم سه تایی پیروی کند.
7- طنبی : ایوانی که توی ایوان بزرگتر باشد.تالار؛ اتاق وسیع و مجلل نظیر شاه نشین (فرهنگ معین) اتاق واقع شده بین دو اتاق و تالار بادگیر
8- حوض خانه : در زیرزمین قرار دارد و درآن حوضی برای سکونت تابستان وجود دارد. عموما با اختلاف سطح کمی نسبت به کف حیاط قرار می گرفته و از حیاط نور می گرفته به علت استقرار آن در زیر زمین بدنه آجری داشته و معمولا سقف آن به صورت چهار بخش اجرا می شد و پلان آن نیز صلیبی شکل بوده است.
9- سرداب : قسمتی از خانه را گویند که در زیر زمین قرار دارد.
10- مطبخ : جای خوراک پختن ؛در خانه های اشرافی به صورت فضای معین وجود داشته و در ارتباط با حیاط بیرونی نیز قرار داشته؛ در خانه های کوچک و معمولی؛ معمولا فضایی در زیر زمین به این امر اختصاص داده شده است.
11- مستراح : آبریزگاه، معمولا در قسمت اصلی بنا قرار نمی گرفته و از فضای بی اهمیت یا فضایی در گوشه حیاط به این منظور استفاده می کردند. از الگوی فضایی خاصی پیروی نمی کرد اما محدودیت های خاصی به لحاظ مکانی دارد.
12- بالاخانه : اتاقی که در طبقه دوم باشد به طور مشخص برای خانه های یک طبقه که سقف ایوان یا شاه نشین آنها بلند است؛( تا حدود 2طبقه) بنابراین فضای دو طرف آن امکان دو طبقه بودن را پیدا میکند در این صورت اتاق طبقه دوم بالاخانه گفته می شود. ولی در مورد خانه هایی که دو طبقه هستند و در طبقه دوم تعداد زیادی اتاق وجود دارد به این اتاق ها بالاخانه گفته نمی شود.به لحاظ الگویی یکی از سه الگوی دو دری؛سه در یا یک در دو پنجره استفاده می کنند.
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
42

## Slide 44
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
13- حیاط : محوطه ای محصور است برای خانه و صحن خانه. فضایی که بزرگ و بدون سقف است و اتاق ها در یک طرف و یا در اطراف آن ساخته شده باشد.
حیاط انواع مختلف دارد که از نظر مفهوم به این قرار می باشد:حیاط اندرونی؛ حیاط بیرونی؛حیاط خلوت
( بهار بند)؛ حیاط مطبخ و نارنجستان
14- حیاط اندرونی : به این دلیل به این نام خوانده می شود که حیاط قسمت خصوصی خانه است. معمولا در خانه های دارای چند حیاط به چنین تقسیم بندی بر می خوریم ودر این خانه ها بزرگترین حیاط اندرونی است.
-حیاط بیرونی:این حیاط به دلیل آنکه فضاهای عمومی تر خانه دور آن چیده می شود و می تواند محل تردد میهمانان غریبه قرار گیرد؛حیاط بیرونی خوانده می شود.
15- ایوان : صفه و طاق؛نشستگاه بلند که بر آن سقف باشد.خانه و اتاق پیش گشاده؛درگاه
از مهمترین فضاهای معماری ایرانی است و از نظر فرم و ابعاد دارای تنوع بسیار زیادی است. در مناطق مرکزی ایران فضای اصلی زندگی است.
16- شاه نشین : به رسمی ترین فضای خانه گفته می شود؛خود الگوی فضایی مشخصی نیست و الگو هایی چون پنج دری یا شکم دریده یا ایوان را می تواند در اختیار بگیرد.
17_ گوشواره : همانطور که از نام آن پیداست در دو گوشه جبهه اصلی بنا ساخته می شود.درصورتی که در طبقه دوم باشد آن هم در بنایی که اصولا یک طبقه است نام بالا خانه را به خود می گیرد.
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
(مهندسین مشاور- معماری شهرسازی، طرح محور فرهنگی- تاریخی تبریز)
43

## Slide 45: معرفی بنا - نام بنا : خانه صلح جو - مـوقعيـت بنـا : تبريز, خيابان تربيت, كوچه كرباسي, پلاك 27 . - شـرح مختصـري از بنـا و مشخصـات فنـي بنـا : اين بنا يكي از خانه هاي قديمي موجود در بافت تاريخي شهر تبريز مي باشد كه مالك اوليه آن آقاي ممقانيان ( كلكته چي ) يكي از تجار معروف چاي اين شهر بوده است. خانه شامل دوحياط اندروني وبيروني ميباشد.ورودي اصلي اين بنا از كوچه فرعي منتهي به كوچه كرباسي است كه پس از گذر از يك هشتي از طريق دو دالان وارد طنبي بخش اندروني و حياط بخش بيروني مي شود وپس از ورود به اين حياط از طريق وروديهاي جداگانه وارد فضا هاي مختلفي از جمله زيرزمين هاي چهار طرف ساختمان و طنبي ها و اتاقهاي جانبي و دسترسيهاي فضاهاي طبقه فوقاني مي شود. اين مجموعه جزء نادر مجموعه هايي است كه حياط بيروني آن درهرچهارطرف داراي فضاهاي معماري ميباشد ازجمله اين فضاها مي توان به سه طنبي دراضلاع شمالي,جنوبي و غربي مي باشدكه هرطنبي داراي ورودي مستقل و دوگوشواراست كه درطبقه فوقاني اين گوشوارها دو اتاق باوروديهاي مستقل از فضاهاي پايين به چشم مي خورند. - نـوع مـالكيـت بنـا : مالكيت بنا خصوصي است كه مالك اوليه آن آقاي ممقانيان و مالك فعلي آن آقاي صلح جو مي باشد.
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
44

## Slide 46
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
- قـدمت بنـا :
احداث بنا را بر طبق شواهد معماري موجود و نمونه آجركاريهاي آن به دوره قاجاري نسبت مي دهند.
- نـوع بهـره بـرداري و خصـوصيـات بـارز بنـا :
اين بنا داراي كاربري مسكوني بوده است كه در حدود 30 سال متروك وخالي از سكنه مانده است.وكاربري فرهنگي يا مسكوني براي آن پيشنهاد مي شود.
طراح بنا هر قسمتي از بنا را بوسيله يك ورودي مجزا از ساير بخشها جدا نموده است. در اين خانه بخشهاي مختلف طبقات ( همكف, اول و زيرزمين ) داراي اختلاف ترازهايي نسبت به همديگر كه گاه تا 1/5 متر ميرسد مي باشد.
زيرزمين ضلع غربي بنا داراي خصوصيات بارزتري از ساير زيرزمينهاست و داراي الگوي شكم دريده با حوض سنگي به فرم بيضي شكل مي باشد. حياط بيروني ساختمان نيز داراي حوضي سنگي در مركز حياط مي باشد.آب انبار اين بنا در ضلع شرقي حياط بيروني قرار دارد.
- تـزئينـات بكـار رفتـه :
الف : نماهاي آجري با طرحهاي مختلف و سنتوري هاي بالاي پنجره هاي در برخي از فضاها.
ب : زيرزمين بخش غربي ساختمان داراي تزئينات گچبري بالاي دربها و تزئينات ساده گچي بر روي سقف.
- اقـدامـات انجـام شـده :
حدود 30 سال است كه اين خانه به حالت متروك و خالي از سكنه باقي مانده است.
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
45

## Slide 47
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
- تـوضيحـات ضـروري و اختصـاصي بنـا :
مي توان گفت كه اين بنا نمونه اي از معماري دوران گذر از قاجار به پهلوي مي باشد.
- اقـدامـات انجـام گـرفته در گـذشته بـر روي بنـا :
طبق شواهد موجود در دوره پهلوي بر روي اين بنا تغييرات و الحاقاتي انجام گرفته است.
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
46

## Slide 48
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
مجموعه عملکردهای الگوهای موجود در خانه صلح جو
با توجه به این حقیقت که فضا های معماری ایرانی توانایی پذیرش چندین عملکرد را چه در یک زمان و چه در زمان های متفاوت را داشته اند به بررسی مجموعه عملکردهایی که هر یک از این فضاها قادر خواهند بود به خود اختصاص دهند می پردازیم:
-سر در :
1- معین کردن ورودی خانه
2- ایجاد سلسله مراتب از باز به بسته
3- ایجاد تنوع در معبر و به عهده گرفتن نقش تظاهر خارجی بنا
4- حل اختلاف سطح کوچه با خانه
5- نشانه تشخص صاحب خانه
-هشتی :
1- تقسیم حرکت ها (فضای تقسیم )
2- بخشی از سلسله مراتب ورود به خانه یا فصل مشترک فضای خصوصی و عمومی
3- فضایی برای انتظار یا حتی ملاقات
4- در مواردی حل اختلاف سطح ورودی با خانه
-سه دری :
این فضا از جمله فضا هایی است که توانایی پذیرش عملکردهای بسیاری را دارد:
1- خواب
2- صرف غذا
3- پذیرایی از مهمانان در حالتی که در مرکزبنا قرار می گیرد.
4- کار
5- اصولا هر عملکردی که یک فضای بسته قادر است به خود بگیرد.
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
47

## Slide 49
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
-یک درو دو پنجره :
در واقع همان سه دری است با این تفاوت که به ندرت بعنوان اصلی ترین فضای خانه مطرح می شود.
دو دری :
این فضا به نسبت سه دری خصوصی تر است و بجز پذیرایی از مهمان کاملا نقش سه دری را ایفا می کند. در مواردی که دو تا از آنها کنار هم قرار می گیرند و با هم ترکیب می شوند قادرند به عنوان رسمی ترین فضای خانه نیز ایفای نقش کنند. با وجودی که یک درب دو پنجره نوعی سه در است و سه دری قاعدتا از ارزش بیشتری نسبت به دو دری برخوردار است ولی دو دری به یک در دو پنجره رجحان دارد.
-حوض خانه :
کلیه فعالیت های زندگی در تابستان به این فضا منتقل می شود و از جمله فضا های مهم چند عملکردی می باشد
- سرداب :
بعنوان انبار و محل خنکی برای نگهداری موادی که در معرض فساد قرار می گیرند.
-مطبخ :
جزو معدود فضا های تک عملکردی بنای ایرانی است.
-مستراح :
فضای تک عملکردی است.
-پلکان :
علاوه بر عملکرد ارتباطی بین طبقات در تبریز بعنوان یک فضای مرکزی مورد تزئین و نشان دهنده سطح معماری بنا می باشند.
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
48

## Slide 50
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
دسترسی شرقی بنا
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
49

## Slide 51
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
دسترسی شمالی بنا
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
50

## Slide 52
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
موقعیت شهر تبریز و مسیرهای ورودی به شهر
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
51

## Slide 53
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
خانه حریری
ارگ علی شاه
خانه صلح جو
خانه مجتهدی
خانه حیدرزاده
دانشکده معماری
ساختمان شهرداری
بناهای مهم وجود در سایت
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
52

## Slide 54
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
موقعیت کلی بنا
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
53

## Slide 55
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
موقعیت بنا نسبت به سایت اطراف
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
54

## Slide 56
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
پلان طبقه زیرزمین
رلوه
پلان طبقه زیرزمین
طرح مرمت
N
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
55

## Slide 57
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
پلان طبقه همکف
رلوه
پلان طبقه همکف
طرح مرمت
N
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
56

## Slide 58
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
پلان طبقه اول
رلوه
پلان طبقه اول
طرح مرمت
N
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
57

## Slide 59
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
ورودی های بنا
58

## Slide 60
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
راه پله طبقه اول
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
59

## Slide 61
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
اتاق نقاشی
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
60

## Slide 62
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
مهتابی شمالی
مهتابی جنوبی
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
61

## Slide 63
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
نمای شرقی
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
62

## Slide 64
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
نمای غربی
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
63

## Slide 65
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
نماهای ورودی اصلی (حیاط بیرونی)
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
64

## Slide 66
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
بخشی از فضاهای داخلی
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
65

## Slide 67
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
بخشی از فضاهای داخلی
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
66

## Slide 68
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
دسترسی و ورودی فضا های داخلی
طبقه زیر زمین
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
67

## Slide 69
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
طبقه همکف
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
68

## Slide 70
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
طبقه اول
موضوع صفحات :
مطالعات مسکن و
معرفی خانه صلح جو
69

## Slide 71
فصل سوم
مبانی نظری

## Slide 72
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
مبانی نظری
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
مبانی نظری
ارزش تاریخی بنا:
با توجه به آثار بدست آمده از گچ بری ها،قدمت این بنا به دوره قاجار می رسد. با توجه به این نکته میتوان گفت این بنا دارای یک دوره معماری گذرنده از معماری قاجار به پهلوی بوده است که در گذر زمان در دوره پهلوی فضا هایی به آن افزوده شده و همین امر باعث تغییر پلان کلی بنا شده است ازجمله این الحاقات می توان به افزودن طبقه دوم به بنا در این دوره اشاره کرد.( با توجه به نمای ساختمان که ستون های طبقه اول و دوم در یک راستا قرار نگرفته است). همچنین در طول زمان به دلیل عدم سکونت و استفاده از بنا و آتش زدن قسمت هایی از آن توسط همسایگان باعث شده تا لطمات زیادی به کالبد کلی بنا وارد شده و آن را تخریب نماید. سقف بنا به طور کلی از بین رفته و همین امر باعث شده که در هنگام مرمت اتاق های شرقی طبقه دوم را به مهتابی تبدیل نمایند و قسمت جنوبی به دلیل تخریب کامل ناشی از آتش سوزی قادر به مرمت نیستند.
اما به طور کلی کاربری بنا در تمام دوره ها و با تمام تغییرات مسکونی بوده و همین امر باعث شد ما برای کاربری جدید آن هم کاربری مسکونی و فرهنگی را پیشنهاد نماییم تا همچنان بتواند اصالت و هویت خود را حفظ نماید.
به دلیل قرار گیری این بنا درمرکز شهر-نزدیکی به مرکز خرید تربیت و همچنین ساختمان شهرداری که از بارزترین آثار تاریخی شهر تبریز به شمار میرود باعث شده که این بنا از حیث هویت و تاریخ حائز اهمیت قرار گرفته و در این اواخر اقدام به مرمت آن نمایند. لازم به ذکر است که خانه صلح جو از جمله خانه های قدیمی موجود در بافت شهر تبریز است که به دلیل نحوه ترکیب فضاها و همچنین طراحی نادر و منحصر به فردش در نحوه قرار گیری حیاط بیرونی باعث شده تا از سایر بناها شاخص تر شده و دارای اهمیت باشد.
71

## Slide 73
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
ارزش معماری بنا
طراح بنا هر قسمتي از بنا را بوسيله يك ورودي مجزا از ساير بخشها جدا نموده است. در اين خانه بخشهاي مختلف طبقات ( همكف, اول و زيرزمين ) داراي اختلاف ترازهايي نسبت به همديگر كه گاه تا 5/1 متر ميرسد, مي باشد.
زيرزمين ضلع غربي بنا داراي خصوصيات بارزتري از ساير زيرزمينهاست و داراي الگوي شكم دريده با حوض سنگي به فرم بيضي شكل مي باشد. حياط بيروني ساختمان نيز داراي حوضي سنگي در مركز حياط مي باشد. آب انبار اين بنا در ضلع شرقي حياط بيروني قرار دارد.
تـزئينـات بكـار رفتـه :
الف ) نماهاي آجري با طرحهاي مختلف و سنتوري هاي بالاي پنجره هاي در برخي از فضاها.
ب ) زيرزمين بخش غربي ساختمان داراي تزئينات گچبري بالاي دربها و تزئينات ساده گچي بر روي سقف.
ج ) نقاشی های روی دیوار که از جمله تزئینات شاخص در اتاق های پنج دری؛ سه دری و سایر اتاق ها محسوب می شود.
د ) تفلیسی های و اسپراخون های بکار برده به عنوان ازاره جهت عایق کاری دیوار و تزئینات آن
ارزش فرهنگی بنا
فرهنگ درون گرایی و احترام به حریم خصوصی منازل و حفظ حرمت برای اهالی آن به گونه ای که در این بنا حیاط بیرونی از هر چهار طرف دارای فضای معماری بوده که از جمله این فضاها می توان به سه طنبی در اضلاع شمالی؛جنوبی و غربی اشاره کرد که هر طنبی دارای ورودی مستقل و دو گوشواره بوده که در طبقه فوقانی از این گوشواره ها دو اتاق با ورودی های مستقل از فضای پائین بوجود می آید. به گونه ای که افراد بدون ورود به حریم خصوصی خانه وارد فضای پذیرایی و مهمان خانه شوند و نیز مالکیت این بنا در تمام دوره ها خصوصی بوده است.
موضوع صفحات :
مبانی نظری
72

## Slide 74
فصل چهارم
آسیب شناسی بنا

## Slide 75
آسیب شناسی
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار

## Slide 76
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
- به طور کلی؛آسیب های عمده ای که برخانه صلح جو وارد شده و می توان به آن ها به عنوان بحران نام برد؛ دو آسیب کلی است:
1) طبیعی
1-1 عوامل طبیعی
1-1-1 رطوبت: صعودی و نزولی
1-1-2 گیاهان ؛ درخت
1-1-3 تغییرات آب و هوایی ؛ تغییرات درجه حرارت شب و روز
1-2 فرسایش تدریجی مصالح ساختمانی
2) مصنوعی
2-1 خالی شدن خانه از سکنه به مدت 30 سال
2-2 آتش زدن خانه توسط همسایگان
2-3 افزودن برخی فضاها به پلان اصلی خانه در دوره معاصر
رفع درمان کلی این مجموعه که بعد از شناخت کامل آسیب ها امکان پذیر می شود:
1) مرمت اضطراری : برای پایه ها و دیواره هایی که هر آن احتمال ریزش آن وجود دارد ( استفاده از شمع های نگهدارنده )
2) مرمت پاک سازی سبکی : برای پاک کردن عناصر افزوده شده در دوره معاصر بر بنا
آسیب شناسی
موضوع صفحات :
آسیب شناسی
3) مرمت تکمیلی : که با توجه به نقایص موجود در بنا ؛جهت ادامه حیات آن و با توجه به مرمت جامع داغی های موجود بنا را تکمیل کرده و با تغییر کاربری ؛ آن را احیا کنیم.
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
75

## Slide 77: نماي شمالی
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی نمای شمالی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
76

## Slide 78
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی نمای شمالی
- عارضه: خالی شدن بند آجرها و به تبع آن تضعیف ایستایی و کج شدن تدریجی دیواره پایه کناری پله
- عدم تعادل: ضعف ایستایی دیواره های اتاق و
ریزش حتمی دیوار پایه ها
- علل مخلل: شست و شوی ملات بندها به وسیله باران و برف و رطوبت صعودی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
77

## Slide 79
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی نمای شمالی
- عارضه: فرسوده شدن چوب نعل در گاه ورودی زیر زمین
- عدم تعادل: تخریب تدریجی نعل در گاه و در ادامه ریزش سقف زیر زمین
- علل مخل: رطوبت صعودی و نزولی و تخریب شدن کف اتاق سه دری
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
78

## Slide 80
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی نمای شمالی
-عارضه: جدا شدن سنگ ازاره پایه نشان داده شده
-عدم تعادل: نفوذ راحت رطوبت به مصالح داخلی سازه بنا
-علل مخل: فرسایش مصالح،رطوبت صعودی ( به دلیل پایین بودن تراز صفرصفر حیاط،از سطح معبر،سطح آب های
زیر زمینی تاثیر گذاشته است) و نزولی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
79

## Slide 81
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی نمای شمالی
-عارضه:
- تخریب و سقوط سقف طبقه همکف
- از بین رفتن پنجره ها
- از بین رفتن ازاره ها
- خالی شدن بستر پایه سمت چپ اتاق سه دری
-عدم تعادل: غیر قابل استفاده بودن اتاق سه دری و
تخریب هر روزۀ آن در مقابل عوامل آسیب زا
-علل مخل:
- رطوبت
- خالی بودن از سکنه
- افزایش بار مرده سقف ها
- فرسوده شدن ( موریانه خور شدن ) چوب های سقف
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
80

## Slide 82: نماي غربي
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی نمای غربی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
81

## Slide 83
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی نمای غربی
-عارضه: خالی شدن چینه داخلی دیوار(پشت نمای آجری) و
خالی شدن بند آجرها
-عدم تعادل:
-تضیف پایه اصلی (پایه باربر) که طبقه دوم نیز بر روی آن
نشسته است.
- ایجاد ترک در نعل در گاه
-علل مخل: رطوبت (شستشوی مصالح گلی )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
82

## Slide 84
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی نمای غربی
-عارضه: تخریب ازاره های سنگی
-عدم تعادل: نفوذ تدریجی رطوبت به پایه های باربر
-علل مخل:
- رطوبت صعودی و نزولی
- فرسایش و از بین رفتن چسبندگی ملات پشت آن
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
83

## Slide 85
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی نمای غربی
-عارضه: نشست بارهای سوار شده ( بارهای مرده) بر روی نعل در گاه پنجره زیر زمین
-عدم تعادل: نداشتن تعادل استحکامی سقف و نعل درگاه طبقه اول( طبقه بالای زیر زمین )
-علل مخل:
- تضعیف مقاومت ایستایی پایه ها به دلیل رطوبت و خورده شدن مصالح
- از دست رفتن استحکام و مقاومت خمشی چوب های استفاده شده در نعل درگاه
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
84

## Slide 86
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی نمای غربی
-عارضه:
- تخریب و جداشدن گچ از بستر خود ( کاه گل)
- به وجود آمدن ترک بر روی نعل درگاه یکی از ورودی ها
-عدم تعادل:
- از دست رفتن نمای ظاهری تزئینات
- ضعف نعل درگاه در قسمت نشان داده شده
-علل مخل: وجود بستر نامناسب برای اندود ( زیر سازی نامناسب )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
85

## Slide 87: نماي جنوبی
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی نمای جنوبی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
86

## Slide 88
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی نمای جنوبی
-عارضه:
- تخریب و سقوط سقف
- ریزش ازاره ها
- خوردگی پایه ها
- از بین رفتن پله ها
-عدم تعادل: غیرقابل استفاده بودن فضا به عنوان یک اتاق و بالای آن به عنوان یک مهتابی
-علل مخل:
- رطوبت صعودی و نزولی وجود ریشه های درختان و تضعیف کردن پایه ها
- نبود سقف و از بین رفتن کلیه تزئینات داخلی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
87

## Slide 89: آسیب شناسی فضاهای داخلی
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی فضاهای داخلی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
88

## Slide 90
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی فضاهای داخلی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
89

## Slide 91
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی فضاهای داخلی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
90

## Slide 92
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی فضاهای داخلی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
91

## Slide 93
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی فضاهای داخلی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
92

## Slide 94
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی فضاهای داخلی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
93

## Slide 95
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی فضاهای داخلی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
94

## Slide 96
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
آسیب شناسی فضاهای داخلی
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
95

## Slide 97
فصل پنجم
احیاء بنا

## Slide 98
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
موضوع صفحات :
احیاء
احیاء :
مالکیت این بنا با استناد به مدارک و آثار به دست آمده کاملا خصوصی بوده که مالک اولیه آن آقای ممقانیان از تجار بزرگ چای بوده و مالک فعلی آن آقای صلح جو است که اسم بنا نیز از صاحب آن اتخاذ شده است. در نتیجه کاربری بنا در تمام دوره ها شخصی و مسکونی بوده است و تمام تزئینات ؛مشخصات معماری – ساختاری ؛ترکیب فضاها ؛ سیرکلاسیون ؛مسیر های دسترسی و به طور کلی ساختار بنا با توجه به این موضوع طراحی شده است و نیز با توجه به قسمتهای مختلفی که به دلیل عواملی که قبلا ذکر شد قابل به مرمت و باز سازی آن نیستیم بهترین کاربری که می توان در این دوره به آن اعطا کنیم کاربرد فرهنگی و مسکونی است که با توجه به قدمت این بنا و تزئینات و ویژگی های معماری آن باعث شده که به جنبه فرهنگی آن بیش ازیک فضای خصوصی و صرفا عملکرد شخصی آن توجه نمائیم و یک کاربری کاملا فرهنگی و عمومی برای آن در نظر بگیریم تا گروه بیشتری از افراد از این بنا و زیبایی هایش بهرمند شوند در انتها با توجه به تمام مسائل ذکر شده؛ویژگی بنا بهترین حضور بنا در این عصر موزه است. که علاوه بر به نمایش گذاشتن تاریخچه خود گوهر های فرهنگی – تاریخی دیگر را نیز در خود جا می دهد.
97

## Slide 99
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
کاربری پیشنهادی فضاهای طبقه زیر زمین
1- حیاط مرکزی
2- انبار
3- گالری
4- بوفه
5- کافی شاپ
طبقه زیر زمین
موضوع صفحات :
احیاء
98

## Slide 100
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
طبقه همکف
کاربری پیشنهادی فضاهای طبقه همکف
1- ورودی اصلی
2- نگهبانی
3- گالری
4- مدیریت
5-کافی شاپ
6- اطلاعات
7- ورودی اداری
8- سرویس بهداشتی
9- نگهبانی
موضوع صفحات :
احیاء
99

## Slide 101
طبقه اول
کاربری پیشنهادی فضاهای طبقه اول
1- مدیریت
2- معاونت
3- اداری
4- بایگانی
5-ارتباطات
6- لابی
7-اطلاعات
8- آبدارخانه
9- نگهبانی
10- اتاق کارمندان
11- ورودی اتاق کارمندان
12-کتابخانه
13-مخزن کتابخانه
100

## Slide 102
101

## Slide 103
1- رئيس نيا , آذربايجان در سير تاريخ ايران, 1370 , ج 2, ص 973 2- نادر ميرزا, تاريخ و جغرافياي دارالسلطنه تبريز, 1373, ص 43 3- منيورسكي, تاريخ تبريز, 1337 , صص 2و 3 4- شاردن, سفرنامه شاردن,1335,ج 2,ص441
5- فرهنگ دهخدا , 1335, ص 316
6- مشكور, تاريخ تبريز تا پايان قرن نهم هجري, 1352, ص 4 7 - شاردن, سفرنامه شاردن, 1335, ج 2 ص 59
8- دايره المعارف مصاحب, 1345, ج 1, ص 59 9- رئيس نيا, 1370, ج 2, ص 976 10- شاردن , سفرنامه شاردن, 1335, ج 2 , ص 409 11- شاردن, سفرنامه شاردن, 1335, ج 2 , ص 411 12- تاورينه, 1368, ص 66 13- همان, ص 361
14- اولئاريوس, سفرنامه آدام اولئاريوس , 1363, ص 249 15- نادر ميرزا, تاريخ و جغرافي دارالسلطنه, 1373, ص 43
16- مار و اطلاعات مربوط به اين فصل ,از آمار نامه استان آذربايجان شرقي چاپ سازمان برنامه و بودجه استان
لحاظ شده است.
17- ذكاء، يحيي، زمين لرزه هاي تبريز, 1359 , ه_ . ش چاپخانه كاويان , ص 149
18- ذكاء، يحيي، زمين لرزه هاي تبريز, 1359 , ه_ . ش چاپخانه كاويان , ص 160 19- ميرزا حسن زنوزي، رياض الجنه، نسخه خطي، كتابخانه ملي تبريز
20-جداول برگرفته شده از : يحيي ذكا , زمين لرزه هاي تبريز, 1359 , ه_ . ش , چاپخانه كاويان ص 149
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
موضوع صفحات :
ارجاعات
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
ارجاعات
102

## Slide 104
21 -يحيي ذكا , زمين لرزه هاي تبريز, 1359 , ه_ . ش چاپخانه كاويان , ص 5 22- نزهت القلوب , چاپ دبير سياقي ص 85 23- نزهت القلوب, چاپ دبير سياقي ص 85
24-تجارب الامم, ابن مسكويه رازي, ترجمه دكتر ابوالقاسم امامي 1369 , انتشارات سروش.
25-مهندسین مشاور-معماری و شهر سازی,ج 2 , طرح محور فرهنگی-تاریخی تبریز , صص1- 40
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
موضوع صفحات :
منابع و مآخذ
103

## Slide 105
موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
طرح مرمت و احیاء
خانه صلح جو( تبریز )
Schema of renovation and restoration of SOLHJOO home`s ( Tabriz )
استاد راهنما : مهندس یعقوب زاده
دانشجویان :
سید اوسط حسینی
مهدی پاکزاد و شهرام یادگار
فهرست منابع و ماخذ
1- رئيس نيا ؛ آذربايجان در سير تاريخ ايران ؛ 1370 2- نادر ميرزا ؛ تاريخ و جغرافياي دارالسلطنه تبريز ؛ 1373
3- منيورسكي ؛ تاريخ تبريز ؛ 1337 4- شاردن ؛ سفرنامه شاردن ؛ 1335
5- فرهنگ دهخدا ؛ 1335
6- مشكور ؛ تاريخ تبريز تا پايان قرن نهم هجري ؛ 1352
7- دايره المعارف مصاحب ؛ 1345
8- تاورينه ؛ 1368
9- اولئاريوس ؛ سفرنامه آدام اولئاريوس ؛ 1363 10- نادر ميرزا ؛ تاريخ و جغرافي دارالسلطنه ؛ 1373
16- آمار نامه استان آذربايجان شرقي چاپ سازمان برنامه و بودجه استان تبریز
11- ذكاء، يحيي ؛ زمين لرزه هاي تبريز ؛ چاپخانه كاويان ؛ 1359
12- ميرزا حسن زنوزي ؛ رياض الجنه ؛ نسخه خطي ؛ كتابخانه ملي تبريز
13- نزهت القلوب ؛ چاپ دبير سياقي
14- تجارب الامم ؛ ابن مسكويه رازي ؛( ترجمه دكتر ابوالقاسم امامي) ؛ انتشارات سروش ؛ 1369
15- مهندسین مشاور-معماری و شهر سازی ؛ طرح محور فرهنگی-تاریخی تبریز ؛ میراث فرهنگی
17- وب سایت میراث فرهنگی
18- وب سایت گوگل
موضوع صفحات :
منابع و مآخذ
104